## Slide 1: BIOMATERIALE POLIMERICE UTILIZATE CA DISPOZITIVE MEDICALE ÎN TRATAMENTUL AFECȚIUNILOR TEGUMENTARE
Ing. Chim. Manuela Stefanuca
Bioinginer Bianca Curalaru
Chimist Anca Jireghie

## Slide 2
Obiectivul studiului....
Principalele caracteristici ale biomaterialelor
Proprietățile hidrogelurilor si aplicațiile acestora in domeniul medical
Rezultate promițătoare in utilizarea hidrogelurilor în ingineria tisulară –studiu de caz

## Slide 3
Ce sunt Biomaterialele?
Biomaterialele sunt materiale avansate, create pentru a fi utilizate ca interfaţă biocompatibilă cu organismul uman, sub formă de dispozitive medicale, implanturi şi sisteme de protezare.
Tendințele pieței biomaterialelor medicale din Romania și la nivel european

## Slide 4
Tipuri de Biomateriale utilizate în medicină
Biomateriale
naturale
Biomateriale de sinteză
Alginate
Acid hialuronic
Agaroza
Matase
Colagen
Chitosan
Gelatina
Ceramice
Polimerice
Hidroxiapatita
Zirconiu
Sticla bioactiva
Fosfat de calciu
Policaprolactona
Acidul polilactic
Poli (l-lactide-co-glicolida)
Polietilenglicol
Metalice
Aliaje pe baza de Ti, Cr, Ni, Al
Otel inoxidabil

## Slide 5
Biocompatibil
Bioactiv/
Bioinert
Biodegradabil
Sustenabil
Bioresorbabil
Sterilizabil
Biomateriale medicale – principalele caracteristici

## Slide 6
Cum selectăm un biomaterial?

## Slide 7: Ce sunt hidrogelurile?
Polimeri cu capacitate mare de absorbție ce poate fi modificat astfel încât să dobândească proprietăți fizice cu cele ale țesuturilor umane.
Biocompatibilitate
Biodegrabilitate
Capacitate de absorbție
Permeabilitate selectivă
Capacitate de a forma rețele tridimensionale
Elasticitate și flexibilitate
Compatibilitate cu metode de administrare
ale medicamentelor
Sensibilitate la stimulti

## Slide 8: Clasificare

## Slide 9
Caracterizarea structurii și a compoziției chimice
FT-IR- identificarea grupărilor funcționale și compoziției chimice
RMN- determinarea structurii moleculare și urmărirea dinamicii lanțurilor polimerice în hidrogeluri
Caracterizarea proprietăților fizice și morfologice
SEM- morfologie de suprafață și studiul structurii poroase a hidrogelului
TEM- structura internă și dimensiunea porilor la scară nanometrică

## Slide 10
Caracterizarea proprietăților mecanice
Reometrie – vâscozitate, elasticitate
AFM- proprietăți mecanice la scară nanometrică
Caracterizarea proprietăților de absorbție si desorbție
TGA -Analiza termogravimetrică oferă informații despre stabilitatea termică și conținutul de apă din hidrogel
Caracterizarea proprietăților de transport și difuzie a substanței active
Evaluarea ratei de eliberare a substanțelor active din hidrogel prin monitorizarea concentrației în timp.
Caracterizarea biocompatibilitații și proprietăților biologice
Teste in vitro de citotoxicitate
Teste de adeziune celulară
Teste in vivo

## Slide 11: Aplicații biomedicale ale hidrogelurilor

## Slide 12: Hidrogeluri Smart, Bioactive și Biomimetice pe Bază de Chitosan pentru Managementul Rănilor explorează noi posibilități în tratamentul leziunilor cutanate
Hidrogeluri inteligente pe bază de chitosan (CS), folosind chitosan oxidat (oxCS) și acid hialuronic (oxHA) ca agenți de reticulare netoxici
Trei substante active (API) : acid fusidic, alantoină și coenzima Q10
Hidrogelurile au fost caracterizate prin SEM, grad de umflare, pH, comportament reologic împreună cu gradul de citotoxicitate și efectele antimicrobiene
Materiale avansate în tratarea rănilor, datorită capacității lor de regenerare și adaptare
Raporturile între CS și oxHA au fost variate pentru a optimiza caracteristicile hidrogelurilor
Cele trei substanțe active au fost integrate cu succes în matricea hidrogelului și a fost confirmata structura și succesul formării legăturilor prin analiza FT-IR și RMN.

## Slide 13: Folosirea hidrogelurilor pentru psoriazis și arsuri
Datorită rețelei poroase și hidrofile hidrogelurile mențin umiditatea la nivelul zonelor afectate, reducând durerea și inflamația.
Hidrogelurile cu chitosan permit trecerea medicamentului prin pielea iritată a pacienților cu psoriazis.

## Slide 14: Alte direcții de aplicații ale hidrogelurilor
Purificarea și filtrarea apei reziduale rezultată în urma procesului industrial
Menținerea umidității solului

## Slide 15: Hidrogelul - biomaterial sustenabil?
Hidrogelurile...
naturale sunt biodegradabile reducând impactul negativ asupra mediului;
derivate din surse regenerabile (polizaharide si proteine) contribuie la economia circulară;
Pot fi obținute prin sinteza green, conducând la un consum redus de energie și la reducerea cantității de deșeuri

## Slide 16: Concluzii
Având o importanță semnificativă datorită proprietăților lor unice, hidrogelurile își găsesc aplicabilitate în diverse domenii, cu precădere în domeniul medical
Datorită capacităților lor de vindecare și adaptare, precum și a efectelor biologice, aceste hidrogeluri sunt extrem de versatile și pot fi utilizate în multe domenii.
Gestionarea rănilor este o provocare continuă pentru sistemele de sănătate la nivel mondial, iar hidrogelurile sunt considerate opțiuni viabile în acest context.

## Slide 17: Bibliografie
https://www.mdpi.com/1999-4923/15/3/975
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/api/download/urn%3Anbn%3Ach%3Abel-1045890%3Agels-03-00027.pdf/gels-03-00027.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014305723008133#:~:text=Hydrogels%20can%20aid%20in%20the,be%20debilitating%20for%20the%20patients.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8151792/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590157523005382
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048969721025018
https://www.intechopen.com/chapters/89304
https://www.insights10.com/report/romania-biomaterials-in-healthcare-market-analysis/

## Slide 18: Vă mulțumim pentru atenție!